|  | София ул.“Странджа” №103 магазин за авточасти V.A.T.: BG 130 358 310 тел.: 931 10 75, 931 31 07 факс: 931 04 41 моб.тел.: 0888 250 883 e-mail:office@merkury-bg.biz www.merkury-bg.biz |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКИ БЮЛЕТИН

Преобразувател на ръжда в охладителната система и лубрикант за водната помпа

(AR12P)

ОПИСАНИЕ:

Новият и подобрен преобразувател на ражда за охладителна система използва подобрената формула за забавяне на корозията вместо млечно разтворими масла. Новият продукт е зелен с разтворима формула, която предлага защита от ръжда за желязото, намалява корозията тип “бяла ръжда ” по алуминия и значително намалява галваничните корозии при различните метали (като мед и медно-желязно-алуминиеви сплави в съвременните охладителни системи).

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Спира корозията премахва ръждата докато шофирате

- Предпазва всички метални части на охладителната система с  “magnetic” покритие.

- Предпазва двигателя от прегряване вследствие на недостатъчно концентриран антифриз в охладителната система.

- Смазва водната помпа.

- Съвместим с всички видове антифриз, включително DEX-COOL™

- Идеална за автомобили, камиони, трактори и всички дизелови двигатели.

## НАЧИН НА УПОТРЕБА:

ОПАСНО - Никога не отваряйте топъл радиатор: Риск от изгаряния поради горещия антифриз в система под налягане. Охладителната система трябва да бъде чиста преди да добавите съдържанието на опаковката. Радиатора трябва да бъде студен преди да запалите. Докато работи двигателя добавите съдържанието на опаковката в радиатора. За камиони и автобуси използвайте 2 броя.

РАЗМЕРИ/ОПАКОВКА:

12 fl. oz (355 ml.) HDPE бутилка

12 бутилки (11 lbs./5.0 kg.)

КАТАЛОЖЕН №:

AR12P

СПЕЦИФИКАЦИИ:

Цвят: Зелен

Прозрачност: Чисто към леко замъглено

Специфично тегло @ 60ºF (15.6ºC) : 0.990 to 1.020

Плътност(lbs./gal.) : 8.3737

Точка на възпламеняване: Non-flammable

PH : 9.0 to 10.3

ТОКСИЧНОСТ:

Слаба.

# Text boxes

Златен

Меркурий ЕООД