|  | София ул.“Странджа” №103 магазин за авточасти V.A.T.: BG 130 358 310 тел.: 931 10 75, 931 31 07 факс: 931 04 41 моб.тел.: 0888 250 883 e-mail:office@merkury-bg.biz www.merkury-bg.biz |
| --- | --- |

BLACK SUPER 104 + OCTANE BOOST - 10410

ДОБАВКА ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ОКТАНОВОТО ЧИСЛО НА БЕНЗИНА С 4-7 ЕДИНИЦИ - 10410

- повишава октановото число до 7 единици

- повишава мощността на двигателя и икономията на гориво

- спира тракането и звънтенето в мотора, детонационното горене

- спомага да се елиминира затруднената работа при празен ход на

двигателя, загубата на скорост и проблемите при управлението

- почиства горивната система, карбуратора и инжекторите

- предотвратява замръзването на карбуратора,  корозия на бензинопровода

- не нанася вреда на катализатора и ламбда сондата

- регистрирано в ЕРА

Октан:

Базиран въз основа на изчисления за октановото число в независима лаборатория за двигатели, 104 + може да повиши R+M / 2 числото, значително над това на базовото гориво.  Следват някои типични резултати:

Мостра		            метод на изследване	метод на двигателя	R+M-2       Подобрение

Нетретирано гориво#1            72.70		          70.80		71.75

Третирано гориво#1                75.20		          73.10	               74.15	          + 2.40

Нетретирано гориво#2            91.70		          82.10	               86.90

Третирано гориво#2                93.30                                   83.00                         88.15	          + 1.25

Мощност – Тракане – Звънтене:

Тракащите и звънтящи двигатели, очевидно, не работят с най – високата си ефективност. Добавяйки 104+ към горивото се елиминира детонационното възпламеняване и действителната мощност, възпроизвеждана от двигателя може да бъде повишена до потенциала на нов двигател. Размерът на придобитата мощност зависи от това колко октановото число в горивото е под изискването за оптимална работа на двигателя. Реалните изчисления показват 3 – 4 % действително повишаване на мощността.

Детонационно горене или “дизелинг”:

Това явление, обикновено, се появява, когато нагарите в горивната камера са толкова нагряти, че продължават да горят след като запалителните свещи са били вече изключени. Това се превръща в един нежелан източник на горене, който продължава да възпламенява горивната смес. Факторите, допринасящи за детонационното горене са: по-високите обороти при работа на празен ход, бедните смеси при работа на празен ход и неподходящото топлинно число на запалителните свещи. По този начин добавянето на 104+ към горивото ще спомогне да се предотврати формирането на нагари в горивната камера, докато едновременно с това се избягва тенденцията на двигателя към “дизел”.

Почистване на корозията в горивната система:

Почистване на корозията в горивната система 104+ не съдържа само октанов повишител, но също така съдържа почистващ препарат и добавки, стабилизиращи горивото. Заедно, тези химикали помагат да почистят нагарите в цялата горивна система (инжекционните дюзи, карбуратори и смукателни клапани ), също така, те предпазват от корозия цялата горивна система и запазват отработените kонтролни емисии в работно-допустимите им норми.

Катализатори и ламбда–сонди:

Aвтомобилните тестове са доказали, че никакво замърсяване не се е появило при катализаторите и при ламбда-сондите, след като са били направени тестове на автомобили, с прибавен 104 +  в горивото, след пробег от 1500 мили (2413,5 км). Ламбда – сондите във всички случаи са работели като нови при тестваните автомобили, докато  контролните сензори  са предвиждали производителност типична за сензорите на тази възраст. Докато много други октанови подобрители нанасят вреда на катализаторите и ламбда-сондите, 104+ -  НЕ.

Фабричен номер/Размер/Опаковка:

473 ml – PVC бутилка / шише

6 бр. в кашон ( 8.5 lbs )

Отличителни белези:

Цвят:		 					жълт до кехлибарен

Прозрачност:	 				прозрачен

Специфично тегло @ 60 F (15.6 C):  		0.8880  до 0.898

Обем (lbs/gal): 					7.4405

Точка на възпламеняване (Т.C.C.):		150 F (65.5 С)

# Text boxes

# Златен

# Меркурий ЕООД

# ЕЕЕЕЕЕООДЕООД